## Slide 1: Состав и свойства пластмасс

## Slide 2: Состав пластмасс
Пластмассы получают обычно из связующего вещества и наполнителя, вводя в состав исходной массы те или иные специальные добавки-пластификаторы, отвердители, стабилизаторы и красители. Связующим веществом в пластмассах служат различные полимеры – синтетические смолы и каучуки, производные целлюлозы.

## Slide 3: Пластмассы
Пластмассы — это материалы, созданные на основе полимеров. Название «пластические массы» связано со способностью этих материалов размягчаться при нагревании. В таком состоянии из них можно формировать разнообразные изделия. При охлаждении пластмассы опять затвердевают и сохраняют приданную им форму.

## Slide 4: Свойства пластмасс
Пластмассы- характеризуются малой плотностью (0,85—1,8 г/см³), чрезвычайно низкими электрической и тепловой проводимостями, не очень большой механической прочностью. При нагревании (часто с предварительным размягчением) они разлагаются.

## Slide 5: Пластмассой называют
материалы, представляющие собой синтетические или природные высокомолекулярные соединения (полимеры).

## Slide 6: Виды пластмасс
-полиэтилентерефталат
-полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкого давления.
-поливинилхлорид.
-полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокого давления. - полипропилен.
-полистирол.

## Slide 9: Плюсы пластмассы
Пластмассы: -не дорогой материал -не будет коррозии -легкий вес -доступность -устойчивы к действию кислот и щелочей

## Slide 10: Применение пластмасс
приборостроение;
электротехника;
автомобилестроение и авиация;
потребительские товары;
сельскохозяйственная и пищевая промышленности;
химическая и медицинская отрасли.

## Slide 11
1) конструкционные материалы
2) конструктивно-отделочные материалы
3) отделочные материалы
4) кровельные материалы
5) теплоизоляционные материалы
6) покрытие полов
7) погонажные изделия
8) сантехнические изделия
9) пленки
10) остекление
Применение пластмасс в
строительстве:

## Slide 12
1) Конструкционные: пластобетон. Наиболее прочными являются пластмассы с волокнистым наполнителем в виде стекла (стеклопластик).
2) Конструктивно-отделочные: ДВП, ДСП.
3) Отделочные: гетинакс – наполнитель, бумага или бумажно-слоистый пластик, линкруст, полистирол и моющиеся обои.
Номенклатура строительных
материалов из пластмасс:

## Slide 13
4) Кровельные: стеклопластики, обработанные полиэфирными смолами на основе стекловолокна или стеклоткани.
5) Остекление: органическое стекло (плексиглаз).
6) Покрытие полов: ДВП, линолеум на базе поливенилхлорида – безосновный и основный, плитка ПХВ, релин.
7) Теплоизоляционные: пенопласты, поропласты и сотопласты.
Номенклатура строительных
материалов из пластмасс:

## Slide 14
8) Сантехнические изделия: трубы для водопровода.
9) Погонажные изделия: на основе поливинилхлоридной смолы с наполнителями (поручни, карнизы, плинтуса, оконные переплеты, трубы).
10) Пленки: из полиэтилена и поливинхлорида.
Номенклатура строительных
материалов из пластмасс: